## Slide 1: Ce que nous allons voir aujourd’hui
Pipelining (chaine de traitement)
P&H : 1.6

## Slide 2: Exécution séquentielle (non-optimale)
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
.
.
IF | ID | EX | MEM | WB
IF | ID | EX | MEM | WB
IF | ID | EX | MEM | WB
IF | ID | EX | MEM | WB
temps
Dans un processus séquentiel, l’exécution de programmes se fait instruction par instruction
Comment accélérer l’exécution d’un ensemble d’instructions ?
Exécution

## Slide 3: Question de linge !!
Supposons que :
Une machine à laver mets 30 minutes pour laver le linge.
Une machine à sécher mets 40 minutes pour sécher le linge lavé.
Une personne mets 20 minutes pour repasser le linge séché.
  90 minutes pour laver, sécher et repasser une pile de linge.
Combien de temps cela prendra pour faire 4 piles de linge ?
Machine à sécher
Repassage
Machine à laver

## Slide 4
30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20
6 pm | minuit
Pipeline de lessives
Avec la méthode du « pipeline »,
cela prendra 3h30m
Si chaque pile de linge est traitée séquentiellement, cela
prendra six heures pour faire quatre piles… bon courage !
6 pm | 9h30 pm
30 | 40 | 20
Lessives successives

## Slide 5: Exécution séquentielle (non-optimale)
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
.
.
IF | ID | EX | MEM | WB
IF | ID | EX | MEM | WB
IF | ID | EX | MEM | WB
IF | ID | EX | MEM | WB
Exécution
Dans un processus séquentiel, l’exécution d’un programme se fait instruction par instruction
Comment accélérer l’exécution d’un ensemble d’instructions ?
temps

## Slide 6: Exécution en pipeline (optimale)
.
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
.
Comment accélérer l’exécution d’un ensemble d’instructions ?
Par la méthode du « pipeline »
IF | ID | EX | MEM | WB
IF | ID | EX | MEM | WB
IF | ID | EX | MEM | WB
IF | ID | EX | MEM | WB
temps
Exécution

## Slide 7: Mettant les unités oisives au travail !
Read
register 1
Read data 1
Registers
Read
register 2
Write
register
RegWrite
Write
data
Read data 2
UAL
ALUOp
I[15-11]
I[25-21]
I[20-16]
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
0mux1
RegDst
sign
extend
Read address
Read data
Data
memory
Write address
Write data
MemWrite
MemRead
MemToReg
1mux0
0mux1
ALUSrc
I[15-0]
Inactif
Décodage (ID)
Notes: Chemin de l’instruction est dirigé par des lignes de contrôle et de commande

## Slide 8: Décodage et Fetch au MÊME temps
Read
register 1
Read data 1
Registers
Read
register 2
Write
register
RegWrite
Write
data
Read data 2
UAL
ALUOp
I[15-11]
I[25-21]
I[20-16]
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
0mux1
RegDst
sign
extend
Read address
Read data
Data
memory
Write address
Write data
MemWrite
MemRead
MemToReg
1mux0
0mux1
ALUSrc
I[15-0]
Fetch 2ème inst.
Décodage 1ère inst.
Notes: Chemin de l’instruction est dirigé par des lignes de contrôle et de commande

## Slide 9: Exécution, Décodage et Fetch au MÊME temps
Read
register 1
Read data 1
Registers
Read
register 2
Write
register
RegWrite
Write
data
Read data 2
UAL
ALUOp
I[15-11]
I[25-21]
I[20-16]
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
0mux1
RegDst
sign
extend
Read address
Read data
Data
memory
Write address
Write data
MemWrite
MemRead
MemToReg
1mux0
0mux1
ALUSrc
I[15-0]
Fetch 3ème inst.
Décodage 2ère inst.
Exécution de la 1ère inst.
Notes: Chemin de l’instruction est dirigé par des lignes de contrôle et de commande

## Slide 10: Diagramme d’exécution de « Pipeline »
.
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
lw $t4, 20($sp)
Cycles d’horloge
Les instructions dans une architecture en « Pipeline » se chevauchent. Ici par exemple, on peut noter qu’il y a trois instructions actives dans le 3ème cycle d’horloge :
  La 1ère instruction est dans sa phase d’exécution EX.
  Simultanément, la 2ème instruction est dans sa phase de décodage ID.
  Pareillement, la 3ème instruction est récupérée par l’unité IF.
Exécution

## Slide 11: Terminologie du diagramme de « Pipeline »
.
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
lw $t4, 20($sp)
Cycles d’horloge
  Le nombre d’étages dans le pipeline constitue sa profondeur, ici cinq.
  Dans les quatre premiers cycles, le pipeline est en phase de remplissage car il y a des unités fonctionnelles non utilisées.
  Dans le cycle 5, le pipeline est plein. Cinq instructions sont exécutées simultanément.
  Dans les cycles 6 à 9, le pipeline est en phase de vidage.
remplissage
vidage
plein
Exécution

## Slide 12: Performance du « Pipeline »
.
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
lw $t4, 20($sp)
Cycles d’horloge
  Temps d’exécution dans un « pipeline » idéal :
    Temps de remplissage du pipeline + un cycle par instruction
    N instructions → 4 cycles + N cycles
  Comparer à la méthode séquentielle = N  5 cycles
Exécution
remplissage

## Slide 13: Implémentation du « Pipeline »
.
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
lw $t4, 20($sp)
Cycles d’horloge
  Une architecture en pipeline DOIT dupliquer les éléments matériels requis simultanément dans un même cycle d’horloge :
  Ex 1 : Incrémenter le « PC » et additionner des registres simultanément (besoin de dupliquer les additionneurs )
  Ex 2 : Récupérer une instruction (IF) et accéder à la mémoire simultanément pour écriture/lecture (besoin de gérer un accès exclusif au registre d’adresse mémoire MAR — ou d’utiliser un registre étendu)
Exécution

## Slide 14: La lessive encore une fois !
Lavage
(3ème pile)
Séchage
(2ème pile)
Repassage
(1ère pile)
Panier Lavage/séchage
(vide)
Panier séchage/repassage
(vide)

## Slide 15: La lessive… (3ème cycle achevé)
Lavage
(3ème pile)
Séchage
(2ème pile)
Repassage
(1ère pile)
Panier Lavage/séchage
(linge lavé)
Panier séchage/repassage
(linge séché)

## Slide 16: La lessive… (4ème cycle débuté)
Lavage
(4ème pile)
Séchage
(3ème pile)
Repassage
(2ère pile)
Panier Lavage/séchage
(linge lavé)
Panier séchage/repassage
(linge séché)
Panier Lavage/séchage
(vide)
Panier séchage/repassage
(vide)

## Slide 17: Implémentation du « Pipeline »
.
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
lw $t4, 20($sp)
Cycles d’horloge
Dans une implémentation en pipeline, chacune des cinq étapes d’exécution traite une instruction spécifique
  besoin de mémoires locales pour différencier entre les instructions
Exécution

## Slide 18: Implémentation du « Pipeline »
.
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
lw $t4, 20($sp)
Cycles d’horloge
Exécution
Dans une implémentation en pipeline, chacune des cinq étapes d’exécution traite une instruction spécifique
  introduction de zones tampons (nos paniers) entre les différentes phases.

## Slide 19: Implémentation du « Pipeline »
.
.
lw $t0, 4($sp)
lw $t1, 8($sp)
lw $t2, 12($sp)
lw $t3, 16($sp)
lw $t4, 20($sp)
Cycles d’horloge
Exécution
Les mémoires tampons sont en fait des registres internes.
  Ecritures à chaque front montant  dans les zones tampons.
  Les lectures depuis ces zones se font à chaque front descendant .

## Slide 20: Conflits d’accès sur le « Pipeline »
.
.
add $sp, $sp, $t4
sub $v0, $a0, $a1
lw $t0, 4($sp)
or $s0, $s1, $s2
lw $t1, 8($sp)
Cycles d’horloge
Exécution
Les instructions (R-type) nécessitent quatre étapes seulement : IF, ID, EX, et WB.
Que se passe-t-il si on exécutait en pipeline des instructions de lecture depuis la mémoire (lw, lh ou lb) au même temps que des instructions (R-type) ?

## Slide 21: Conflits d’accès sur le « Pipeline »
.
.
add $sp, $sp, $t4
sub $v0, $a0, $a1
lw $t0, 4($sp)
or $s0, $s1, $s2
lw $t1, 8($sp)
Cycles d’horloge
Exécution
L’instruction n°3 « lw » accède au port (Write Data) du « Banc de registres » pendant sa phase finale (5ème étape).
L’instruction n°4 « or » requiert l’accès à ce même port pendant sa 4ème étape
nous avons un conflit d’accès !

## Slide 22: Conflits d’accès sur le « Pipeline »
.
.
add $sp, $sp, $t4
sub $v0, $a0, $a1
lw $t0, 4($sp)
or $s0, $s1, $s2
lw $t1, 8($sp)
Cycles d’horloge
Exécution
Imposer l’uniformité :
  Faire en sorte que toutes les instructions s’exécutent toujours en cinq étapes.
  Et toujours dans le même ordre : IF, ID, EX, MEM et WB.
  - certaines étapes vont rien faire (No Operation - NOP) pour certaines instructions.

## Slide 23: Génération des signaux de contrôle (rappel)
RegDst
RegWrite
ALUSrc
MemWrite
MemRead
MemToReg
ALUOp
isBEQ
Décodeur
d’instructions
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
I[31-26]
I[5-0]
Func
Opcode
3
zero
UAL
PCSrc

## Slide 24: Les signaux de contrôle en « pipeline »
Les signaux de contrôle sont produits dans la phase de décodage d’instruction mais ne sont pas tous requis au même moment pendant une exécution en pipeline.
Ces signaux seront donc propagés dans le pipeline (via les zones tampons) jusqu'à ce qu'ils atteignent l'étape appropriée.
Etape | Les signaux de contrôle requis |  |  | 
EX | ALUSrc | ALUOp |  | RegDst
MEM | MemRead | MemWrite |  | isBEQ
WB | RegWrite |  | MemToReg | 
Les signaux de contrôle peuvent être catégorisés par l'étape d’exécution comme illustré ci-dessus

## Slide 25
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
ALUOp
I[20-16]
1 0
RegDst
I[15-0]
I[15-11]
ALUSrc
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite
MemRead
MemToReg
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
Notre chemin de données à cycle unique réarrangé
I[25-21]
I[20-16]
WB
M
EX
I[31-26]
I[5-0]
Decoder
zero
PCSrc

## Slide 26
WB
M
EX
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
ALUOp
I[20-16]
1 0
RegDst
I[15-0]
I[15-11]
ALUSrc
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite
MemRead
MemToReg
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
Introduction des zones tampons
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Decoder
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
PCSrc

## Slide 27
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
ALUOp
I[20-16]
1 0
RegDst
I[15-0]
I[15-11]
ALUSrc
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite
MemRead
MemToReg
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc
Notre chemin de données en « pipeline »
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Decoder
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
MemToReg
RegWrite
PCSrc

## Slide 28: Séquence d’exécution – un exemple
Quelques hypothèses afin de pouvoir montrer des valeurs réelles.
  chaque registre contient son numéro plus 100 (ex : le registre $8 contient 108, le registre $29 contient 129, …).
  chaque emplacement de mémoire de données contient 99.
Les schémas de pipeline adopteront les conventions suivantes :
  Un X indique une valeur qui n’est pas importante.
  Un ??? indique une valeur que nous ne connaissons pas, généralement résultant d'instructions venant avant et après les instructions de notre exemple.
.
1000: lw $8, 4($29)
1004: sub $2, $4, $5
1008: and $9, $10,$11
1012: or $16, $17, $18
1016: add $13, $14, $0
.
Exécution

## Slide 29
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
ALUOp (?)
I[20-16] = ???
1 0
RegDst (?)
I[15-0] = ???
I[15-11] = ???
ALUSrc (?)
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite (?)
MemRead (?)
MemToReg (?)
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite (?)
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc (0)
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Decoder
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
PCSrc
MemToReg
1000
1004
1004
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
Cycle 1
(remplissage)
???
???
???
???
???
???
RegWrite (?)
IF: lw $8,4($29)
ID: ???
EX: ???
MEM: ???
WB: ???

## Slide 30
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
ALUOp (?)
I[20-16] = 8
1 0
RegDst (?)
I[15-0] = 4
I[15-11] = 0
ALUSrc (?)
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite (?)
MemRead (?)
MemToReg (?)
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite (0)
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc (0)
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Contrôles
pour lw
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
PCSrc
MemToReg
1004
1008
1008
29
8
???
???
X
129
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
Cycle 2
1004
???
???
???
???
???
RegWrite (0)
IF: sub $2,$4,$5
ID: lw $8,4($29)
EX: ???
MEM: ???
WB: ???

## Slide 31
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
ALUOp (add)
I[20-16] = 5
1 0
RegDst (0)
I[15-0] = 1022h
I[15-11] = 2
ALUSrc (0)
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite (?)
MemRead (?)
MemToReg (?)
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite (0)
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc (0)
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Contrôles
pour sub
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
PCSrc
MemToReg
RegWrite (0)
1008
1012
1012
4
5
???
???
105
104
129
X
4
4
133
8
0
8
X
???
???
???
???
???
???
???
???
???
1008
1004
16
???
???
Cycle 3
1020
IF: and $9,$10,$11
ID: sub $2,$4,$5
EX: lw $8,4($29)
MEM: ???
WB: ???

## Slide 32
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
I[20-16] = 11
1 0
RegDst (1)
I[15-0] = 4824h
I[15-11] = 9
ALUSrc (1)
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite (0)
MemRead (1)
MemToReg (?)
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite (0)
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc (0)
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Contrôles
pour and
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
PCSrc
MemToReg
1012
1016
1016
10
11
???
???
111
110
104
105
1022h
105
-1
2
2
5
105
X
133
99
???
???
133
8
???
???
1012
1008
4438h
4048h
1020
1020
Cycle 4
ALUOp (sub)
RegWrite (0)
IF: or $16,$17,$18
ID: and $9,$10,$11
EX: sub $2,$4,$5
MEM: lw $8,4($29)
WB: ???

## Slide 33
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
I[20-16] = 18
1 0
RegDst (1)
I[15-0] = 8025h
I[15-11] = 16
ALUSrc (1)
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite (0)
MemRead (0)
MemToReg (1)
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite (1)
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc (0)
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Contrôles
pour or
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
PCSrc
MemToReg
1016
1020
1020
17
18
8
99
118
117
110
111
4824h
111
110
9
9
11
111
105
-1
X
99
133
-1
2
8
99
1016
1012
12484h
12090h
4438h
4438h
RegWrite (1)
IF: add $13,$14,$0
ID: or $16,$17,$18
EX: and $9,$10,$11
MEM: sub $2,$4,$5
WB:
lw $8,4($29)
Cycle 5
(plein)
ALUOp (and)

## Slide 34
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
I[20-16] = 0
1 0
RegDst (1)
I[15-0] = 6820h
I[15-11] = 13
ALUSrc (1)
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite (0)
MemRead (0)
MemToReg (0)
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite (1)
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc (0)
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Contrôles
pour add
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
PCSrc
MemToReg
1020
1024
1024
14
0
2
-1
0
114
117
118
8025h
118
119
16
16
18
118
111
110
X
X
-1
110
9
2
-1
1020
1016
2048Ch
20094h
12484h
12484h
RegWrite (1)
IF: ???
ID: add $13,$14,$0
EX: or $16,$17,$18
MEM: and $9,$10,$11
WB:
sub $2,$4,$5
Cycle 6
(vidage)
ALUOp (or)

## Slide 35
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
I[20-16] = ???
1 0
RegDst (1)
I[15-0] = ???
I[15-11] = ???
ALUSrc (1)
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite (0)
MemRead (0)
MemToReg (0)
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite (1)
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc (0)
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Decoder
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
PCSrc
MemToReg
1024
1028
1028
???
???
9
110
???
???
114
0
6820h
0
114
13
13
0
0
118
119
X
X
110
119
16
9
110
1024
1020
1A47Ch
1A080h
2048Ch
2048Ch
RegWrite (1)
IF: ???
ID: ???
EX: add $13,$14,$0
MEM: or $16,$17,$18
WB:
and $9,$10,$11
Cycle 7
ALUOp (add)

## Slide 36
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
I[20-16] = ???
1 0
RegDst (?)
I[15-0] = ???
I[15-11] = ???
ALUSrc (?)
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite (0)
MemRead (0)
MemToReg (0)
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite (1)
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc (0)
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Decoder
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
PCSrc
MemToReg
1028
1032
1032
???
???
16
119
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
0
114
X
X
119
114
13
16
119
1028
1024
???
???
1A47Ch
1A47Ch
RegWrite (1)
IF: ???
ID: ???
EX: ???
MEM: add $13,$14,$0
WB:
or $16,$17,$18
Cycle 8
ALUOp (?)

## Slide 37
Read
register 1
Read data 1
Registers
Write
register
Write
data
Read data 2
ALU
I[20-16] = ???
1 0
RegDst (?)
I[15-0] = ???
I[15-11] = ???
ALUSrc (?)
Address
Read data
Data
memory
Write data
MemWrite (?)
MemRead (?)
MemToReg (0)
zero
Sign extd
0 1
1 0
Read
register 2
RegWrite (1)
P
C
4
<< 2
1 0
Read address
Instruction [31-0]
Instruction
memory
Add
Add
PCSrc (?)
I[25-21]
I[20-16]
I[31-26]
I[5-0]
Decoder
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
WB
M
EX
WB
M
ALUSrc
ALUOp
RegDst
WB
MemWrite
MemRead
PCSrc
MemToReg
1032
1036
???
???
???
13
114
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
X
114
???
???
13
114
1032
1028
???
???
???
???
RegWrite (1)
IF: ???
ID: ???
EX: ???
MEM:???
WB:
add $13,$14,$0
Cycle 9
ALUOp (?)

## Slide 38: Architecture « pipeline » — résumé
Le chemin de données en « pipeline »
  utilise plusieurs mémoires et unités arithmétiques.
  divise l’exécution des instructions en plusieurs étapes (cinq pour le MIPS).
Les zones tampons propagent les données et les signaux de contrôle vers les différents étages du « pipeline ».