## Slide 1: Ce que nous allons voir aujourd’hui
Mémoire Cache
P&H : 5.1 – 5.4, 5.8, 1.6

## Slide 2: Performance du matériel : fortes disparités
Quelles sont les performances du matériel pour acheminer les informations ?
Critères de performance
Temps d’accès : temps écoulé entre la demande et l’obtention d’une information.
Débit : nombre d’octets transférés par seconde.
Accès mémoire et cycle CDE
Extraction de l’instruction depuis l’adresse indiquée par $pc est très cher en temps.
Charger/ranger des données.
  Goulet d’étranglement.
< 1 ns
~ 10 Go/s
~ 20 - 50 ns
~ 300 Mo/s
~ 10 ms
~ 250 Mo/s
Temps d’accès :
Débit :
Très inégales : plus on s’éloigne du CPU, plus les dispositifs sont lents.

## Slide 3: Performances CPU vs. RAM : tendances
« Loi » de Moore (co-fondateur de Intel)
Doublement de la densité des transistors tous les 18 mois … et pourtant, les CPU sont le plus souvent oisifs !

## Slide 4: Performances CPU vs. RAM : tendances
« Loi » de Moore (co-fondateur de Intel)
Doublement de la densité des transistors tous les 18 mois … et pourtant, les CPU sont le plus souvent oisifs !
Année | 1986 | 1996 | 2002 | 2012
Horloge | 120ns | 4ns | 0.6ns | 0.3ns
Temps d’accès | 140ns | 60ns | 50ns | 50ns
Rapport RAM/CPU | 1 | 20 | 100 | 166

## Slide 5: Performances CPU vs. RAM : solution
Comment tirer profit des avantages CPU/RAM sans leurs défauts ?
En implémentant une hiérarchie mémoire.
Cache
Mémoires intermédiaires :
très rapides,
très petites,
très chères,
indispensables !
mémoire de masse (To)
mémoire secondaire (To)
registres CPU (octets)
cache interne (Ko – Mo)
cache externe (Mo)
mémoire vive (Go)
coût par octet et vitesse
temps d’accès
capacité de stockage
Utilité
Les caches (L1, L2, …) permettent :
de stocker des instructions ou des données pertinentes pour le processeur,
de réduire le fossé du temps d’accès entre le CPU et la RAM

## Slide 6: Performances CPU vs. RAM : solution
Mais que peut-on bien mettre dans une mémoire si petite ?
Mettre en cache les instructions et les données les plus demandés !
Données
Encodées sur un nombre fixe d’octets.
Les données d’un tableau occupent des emplacements mémoire contigus.
Instructions
Encodées sous forme de mot mémoire.
Un programme est une suite fini de mots mémoire.
Mémoire
0x00000000 | Réservé
 | Code (.text)
 | Global (.data)
 | Tas (Heap)
 | pile
0x7FFFFFFF | 
$sp
$gp
$pc
Programme – rappels
Segment code,
Segment données,
Segment pile,
Segments système,
…

## Slide 7: Mémoire cache : principes de localité
Comment combler le fossé CPU  RAM avec une simple mémoire cache ?
addr: | 4f58 | 4f59 | 4f5a | 4f5b | 4f5c | 4f5d | 4f5e | 4f5f | 
. . . | 01110100 | 01101001 | 01101101 | 01010011 | 00100000 | 01101101 | 01101001 | 01001010 | . . .
séquence d’octets en mémoire
Principe de localité spatiale I
Les données sont stockées en mémoire de manière contigüe :
Les informations voisines à une donnée demandée ont toutes les chances d’être demandées également.

## Slide 8: Mémoire cache : principes de localité
Comment combler le fossé CPU  RAM avec une simple mémoire cache ?
Adresse | Code | instruction
Principe de localité spatiale II
Les instructions sont stockées en mémoire de manière contigüe :
Les instructions voisines à une instruction demandée ont toutes les chances d’être demandées également.

## Slide 9: Mémoire cache : principes de localité
Comment combler le fossé CPU  RAM avec une simple mémoire cache ?
Principe de localité temporelle
Traitements répétitifs dans un programme :
boucles (for(){…}, while(){…}, …)
codes des fonctions appelées dans de telles boucles.
Un groupe d’instructions récemment exécutées est susceptible de l’être à nouveau dans un avenir proche.
fonction
système
fonctions stockées quelque
part dans le segment code
en mémoire

## Slide 10: Mémoire cache : principes de localité
La localité c’est bien, mais est-ce vraiment si répandue que cela ?
100% des instructions exécutées requièrent une lecture !
CPU vs. RAM : performances
les CPU sont cadencés en GHz.
les RAM sont cadencées en MHz.
vitesse registres vitesse cache.
A tout instant, il faut maximiser la disponibilité des données en cache sinon les performances s’effondrent.

## Slide 11: Mémoire cache : principes de fonctionnement
Quel est le fonctionnement standard d’une mémoire cache ?
Contenu de
@0xfe5a333c ?
oui

## Slide 12: Mémoire cache : principes de fonctionnement
Quel est le fonctionnement standard d’une mémoire cache ?
Contenu de
@0xfe5a333c ?
non

## Slide 13: Mémoire cache : principes de fonctionnement
Quel est le fonctionnement standard d’une mémoire cache ?
Etape 1 - Chercher
Le CPU demande un mot mémoire :
Succès (Hit): l’information est présente dans le cache.
Echec (Miss) : il faut s’adresser à un étage inférieur dans la pyramide.
Etape 2 - Acheminer
L’information est acheminée vers le CPU :
lecture en cache sans accès RAM si succès.
lecture en cache après un accès RAM (donc copie) si échec.

## Slide 14: Mémoire cache : principes de fonctionnement
Comment définir un cache ?
Trois choses à régler : identification, hiérarchisation, cohérence.
Identification : fonction qui associe de manière non-ambigüe toute adresse mémoire et toute information en cache.
Hiérarchisation : contrainte sur le contenu,
Cohérence : mécanisme garantissant que toute cellule mémoire représentée en cache contient la même information que la cellule mémoire associée.
Ecriture immédiate
Ecriture différée par tampon.
Problématique
Satisfaire au mieux les demandes du CPU.
Un accès RAM est très pénalisant.
…

## Slide 15: Mémoire cache : principes d’organisation
Comment l’information est-elle stockée dans une mémoire cache ?
C’est une mémoire, donc c’est un tableau adressé !
RAM
00011110 | 0
11000101 | 1
01001100 | 2
Donnée | 
11100000 | 
00101101 | 
00011110 | 0
11000101 | 1
01001100 | 2
Donnée | 
11100000 | 
00101101 | 
Cache
0 | 
 | Donnée
0 | 
 | Donnée
index
Données
Toutes les données du cache sont adressées dans un tableau.

## Slide 16: Mémoire cache : principes d’organisation
Que doit pouvoir stocker une mémoire cache ?
Potentiellement tout mot de la mémoire principale !
RAM
00011110 | 0
11000101 | 1
01001100 | 2
Donnée | 
11100000 | 
00101101 | 
00011110 | 0
11000101 | 1
01001100 | 2
Donnée | 
11100000 | 
00101101 | 
Cache
0 |  | 
 |  | Donnée
0 |  | 
 |  | Donnée
index
Données
étiquette
La taille d’une mémoire cache est très inférieure à celle de la RAM.
Besoin de distinguer chaque donnée.
Notes: Toutes les données du cache sont adressées dans un tableau

## Slide 17: Mémoire cache : principes d’organisation
Que doit assurer une mémoire cache ?
La cohérence des données vis-à-vis la mémoire RAM.
RAM
00011110 | 0
11000101 | 1
01001100 | 2
Donnée | 
11100000 | 
00101101 | 
00011110 | 0
11000101 | 1
01001100 | 2
Donnée | 
11100000 | 
00101101 | 
Cache
0 |  |  | 
 |  |  | Donnée
0 |  |  | 
 |  |  | Donnée
index
Données
étiquette
Quid des données présentes en cache lors du démarrage ?
Besoin de savoir si une donnée du cache est valide.
val.
Notes: Toutes les données du cache sont adressées dans un tableau

## Slide 18: Mémoire cache : principes d’organisation
Que doit optimiser une mémoire cache ?
L’efficacité des transferts de données entre le CPU et la RAM.
RAM
00011110 | 0
11000101 | 1
01001100 | 2
Bloc | 
11100000 | 
00101101 | 
00011110 | 0
11000101 | 1
01001100 | 2
Bloc | 
11100000 | 
00101101 | 
Cache
0 |  |  | 
 |  |  | Ligne
0 |  |  | 
 |  |  | Ligne
index
Données
étiquette
Pour masquer les performances déplorables de la RAM :
Effectuer des transfert de quelques mots : Ligne/Bloc.
val.
Notes: Toutes les données du cache sont adressées dans un tableau

## Slide 19: Mémoire cache : principes d’organisation
Cache - description
Toute ligne du tableau est indexée et comporte :
un bit de validité pour vérifier que les données stockées sont pertinentes.
un champ étiquette pour s’assurer que l’adresse demandée est présente dans le cache.
un champ donnée qui contient un nombre fixe de mots mémoire.
Terminologie – cache & RAM
Un même ensemble d’informations sera appelée :
ligne de cache lorsque l’on parle de sa représentation dans le cache.
bloc de cache lorsque l’on parle de sa représentation en RAM.
Un bloc ou une ligne de cache est composé d’un petit nombre fixe d’octets.

## Slide 20: Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse
Que se passe-t-il lorsque le processeur demande une instruction/donnée ?
Le cache est d’abord interrogé d’après l’adresse demandée.
0 |  |  | 
0 |  |  | 
index
Données
étiquette
val.
Contenu de
@0xfe5a333c ?
ligne
?
identique ?
V
OUI
…10100010…
…10100010…
Cache – étape par étape
l’adresse est envoyée au cache.
Le cache calcule avec cette adresse l’indice de l’entrée du cache susceptible de contenir l’information demandée.
Le cache vérifie si les données stockées dans cette entrée sont valides ou non.
Le cache calcule l’étiquette de l’adresse donnée et la compare à celle de l’index précédemment déterminé.

## Slide 21: Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses d’octet sur 32 bits :

## Slide 22
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses d’octet sur 32 bits :
  (@octet 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 23
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses d’octet sur 32 bits :
  (@octet 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
  (@octet 1)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 24
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses d’octet sur 32 bits :
  (@octet 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
  (@octet 1)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001)2
  (@octet 2)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 25
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses d’octet sur 32 bits :
  (@octet 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
  (@octet 1)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001)2
  (@octet 2)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010)2
  (@octet 3)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 26
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses d’octet sur 32 bits :
  (@octet 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
  (@octet 1)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001)2
  (@octet 2)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010)2
  (@octet 3)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011)2
  (@octet 4)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 27
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses d’octet sur 32 bits :
  (@octet 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
  (@octet 1)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001)2
  (@octet 2)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010)2
  (@octet 3)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011)2
  (@octet 4)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100)2
  (@octet 5)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 28
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses de mot sur 32 bits :
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 29
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses de mot sur 32 bits :
  (@mot 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 30
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses de mot sur 32 bits :
  (@mot 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
  (@mot 1)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 31
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses de mot sur 32 bits :
  (@mot 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
  (@mot 1)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100)2
  (@mot 2)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 32
Octet mémoire, mot mémoire, adresse mémoire, quels liens ?
Utiliser la base 2 pour établir le lien !
Adresses de mot sur 32 bits :
  (@mot 0)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000)2
  (@mot 1)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100)2
  (@mot 2)10 = (0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000)2
  (@mot k)10 = ( (k)2 00)2
  = (k)2 << 2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 33
Quelle est l’adresse du premier octet du septième mot mémoire ?
Quelle est l’adresse du deuxième octet du dix-huitième mot mémoire ?
Quelle est l’adresse du dernier octet du centième mot mémoire ?
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1000
(6)2
(0)2
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0101
(17)2
(1)2
0000 0000 0000 0000 0000 0001 1000 1111
(99)2
(3)2
Conclusion sur les adresses MIPS à 4 octets
Les trente bits de poids fort numérotent chaque mot mémoire.
Les deux bits de poids faible adressent les quatre octets de chaque mot ().
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 34
Soit une RAM de 64 Ko organisée en blocs de 4 Ko, dans quels mot et bloc de mémoire se situe l’octet à l’adresse 0xA165 ?
Taille RAM = 64 Ko adressage sur : .
Taille du bloc en mots = 4 Ko / 4 octets = 1024 mots
  10 bits pour adresser les mots dans un bloc
Nombre de bloc en RAM = 64 Ko / 4 Ko = 16 blocs
  4 bits pour distinguer les blocs en RAM
  (@octet A165)16 = (1010 0001 0110 0101)2
(10)2
(89)2
(1)2
bloc n° 10 de la RAM
mot n° 89 dans le bloc
octet n° 1 dans le mot
@
0
216-1
bloc 15
bloc 14
bloc 2
bloc 1
bloc 0
. . .
4096
8192
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 35
Quelle est l’adresse du premier octet du septième mot du dixième bloc mémoire ?
Quelle est l’adresse du deuxième octet du dix-huitième mot du cinquième bloc ?
Quelle est l’adresse du dernier octet du centième mot mémoire du dernier bloc ?
(1)2
1001 0000 0001 1000 = (9018)16
(6)2
(0)2
0100 0000 0100 0101= (4045)16
1111 0001 1000 1111= (F18F)16
Conclusion sur l’adressage mémoire
la mémoire peut être interprétée comme une suite de bloc adressés.
Toute adresse mémoire (n° bloc , n° mot , n° octet).
(9)2
(17)2
(4)2
(1)2
(99)2
(15)2
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 36
Comment identifier l’index du cache associé à une adresse ?
0 |  |  | 
 |  |  | ligne
0 |  |  | 
 |  |  | ligne
index
Données
étiquette
val.
  c’est un simple modulo .
En « mappant » la mémoire sur le cache.
@
bloc N-1
bloc N-2
bloc 2
bloc 1
bloc 0
. . .
@bloc 0
232-1
@bloc 1
@bloc 2
@bloc N-2
@bloc N-1
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 37
Comment distinguer le bloc 0 et le bloc 2K dans ce type de cache ?
@
@bloc 0
232-1
bloc N-1
bloc N-2
bloc 1
bloc 0
...
0 |  |  | ligne
1 |  |  | 
0 |  |  | ligne
1 |  |  | 
index
Données
étiquette
val.
En définissant une étiquette unique pour chaque bloc !
bloc 2K
...
bloc 2K-1
@bloc 1
@bloc 2K-1
@bloc 2K
@bloc N-2
@bloc N-1
 | 31 |  |  | 0
(@Bloc 0)10 = | 00 . . . . . . 00 | 00 . . . . . . 00 | 00 . . . 00 | 00
(@Bloc 1)10 = | 00 . . . . . . 00 | 00 . . . . . . 01 | 00 . . . 00 | 00
(@Bloc 2K-1)10 = | 00 . . . . . . 00 | 11 . . . . . . 11 | 00 . . . 00 | 00
(@Bloc 2K)10 = | 00 . . . . . . 01 | 00 . . . . . . 00 | 00 . . . 00 | 00
Permet
d’identifier
bloc
mot
oct.
index
étiquette
K bits
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 38
Comment le cache voit la mémoire ?
En adoptant une convention de lecture de l’adresse mémoire voulue !
 | 31 |  |  | 0
(@octet n)10 = |  |  |  | 
index
étiquette
mot
oct
Adresse mémoire – interprétation d’une adresse mémoire
Vue du cache, une adresse mémoire est structurée en quatre champs :
étiquette : permet de s’assurer si la ligne de cache stockée est celle recherchée.
index : ce champs indique l’entrée du cache susceptible de stocker les données demandées.
mot : indique le mot souhaité parmi les mots de la ligne repérée dans le cache.
octet : indique l’octet souhaité dans le mot recherché.
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 39
Comment déterminer la taille de ces champs ?
En se basant sur cette convention et la capacité de stockage du cache.
 | 31 |  |  | 0
(@octet n)10 = |  |  |  | 
index
étiquette
mot
oct
Caractéristiques d’un cache & adresse mémoire
Les caractéristiques suivantes d’un cache :
capacité totale (quelques Ko voire Mo),
taille d’un bloc ou ligne de cache (quelques mots),
déterminent la largeur des champs précédemment vus.
?
?
?
?
Mémoire cache : le rôle clé de l’adresse

## Slide 40: Cache, RAM, adresse mémoire – exemple
mot
oct
?
?
Soit un cache ayant les caractéristiques suivantes :
  C = 128 octets, la capacité de stockage de ce cache,
  T = 16 octets, la taille d’une ligne de cache.
index
étiquette
?
?
 | 31 |  |  | 0
(@octet n)10 = |  |  |  | 
= C
= T
Q1 : Quel est le nombre d’entrées du cache ?
Q2 : Quelle est la taille du champ index ?
Q3 : Quelle est la taille du champ oct ?
Q4 : Quelle est la taille du champ mot ?
Q5 : En déduire la structure d’une adresse mémoire vue du cache

## Slide 41
mot
oct
?
?
Soit un cache ayant les caractéristiques suivantes :
  C = 128 octets, la capacité de stockage de ce cache,
  T = 16 octets, la taille d’une ligne de cache.
index
étiquette
?
?
 | 31 |  |  | 0
(@octet n)10 = |  |  |  | 
3
Q1 : Quel est le nombre d’entrées du cache ?
Q2 : Quelle est la taille du champ index ?
Q3 : Quelle est la taille du champ oct ?
Q4 : Quelle est la taille du champ mot ?
Q5 : En déduire la structure d’une adresse mémoire vue du cache
Cache, RAM, adresse mémoire – exemple

## Slide 42
mot
oct
?
?
Soit un cache ayant les caractéristiques suivantes :
  C = 128 octets, la capacité de stockage de ce cache,
  T = 16 octets, la taille d’une ligne de cache.
index
étiquette
?
3
 | 31 |  |  | 0
(@octet n)10 = |  |  |  | 
mot MIPS = 4 octets
2
Q1 : Quel est le nombre d’entrées du cache ?
Q2 : Quelle est la taille du champ index ?
Q3 : Quelle est la taille du champ oct ?
Q4 : Quelle est la taille du champ mot ?
Q5 : En déduire la structure d’une adresse mémoire vue du cache
Cache, RAM, adresse mémoire – exemple

## Slide 43
mot
oct
?
2
Soit un cache ayant les caractéristiques suivantes :
  C = 128 octets, la capacité de stockage de ce cache,
  T = 16 octets, la taille d’une ligne de cache.
index
étiquette
?
3
 | 31 |  |  | 0
(@octet n)10 = |  |  |  | 
Q1 : Quel est le nombre d’entrées du cache ?
Q2 : Quelle est la taille du champ index ?
Q3 : Quelle est la taille du champ oct ?
Q4 : Quelle est la taille du champ mot ?
Q5 : En déduire la structure d’une adresse mémoire vue du cache
mot MIPS = 4 octets
2
Cache, RAM, adresse mémoire – exemple

## Slide 44
Soit un cache ayant les caractéristiques suivantes :
  C = 128 octets, la capacité de stockage de ce cache,
  T = 16 octets, la taille d’une ligne de cache.
Q1 : Quel est le nombre d’entrées du cache ?
Q2 : Quelle est la taille du champ index ?
Q3 : Quelle est la taille du champ oct ?
Q4 : Quelle est la taille du champ mot ?
Q5 : En déduire la structure d’une adresse mémoire vue du cache
mot
oct
2
index
étiquette
?
3
 | 31 |  |  | 0
(@octet n)10 = |  |  |  | 
2
25
mot MIPS = 4 octets
Cache, RAM, adresse mémoire – exemple

## Slide 45
Supposons que :
  le cache soit vide,
  le CPU demande successivement les mots mémoires d’adresse :
 | 31 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
k = |  |  |  |  |  |  |  | 
  @mot k1 = (0000 0000 1001 0001 1110 1001 1001 1000)2
  @mot k2 = (0000 0000 1001 0001 1110 1001 1001 1100)2
  @mot k3 = (0000 1000 1001 0001 1110 1001 1001 0000)2
mot
oct
index
étiquette
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
index
Données
étiquette
val.
@
@bloc 0
232-1
@bloc 1
@bloc N-2
@bloc N-1
bloc m
@bloc m
. . .
. . .
bloc N-1
bloc N-2
bloc 1
bloc 0
Cache, RAM, adresse mémoire – exemple

## Slide 46
Supposons que :
  le cache soit vide,
  le CPU demande successivement les mots mémoires d’adresse :
 | 31 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
k = |  |  |  |  |  |  |  | 
mot
oct
index
étiquette
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 0000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 0000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
index
Données
étiquette
val.
  @mot k1 = (0000 0000 1001 0001 1110 1001 1001 1000)2
  @mot k2 = (0000 0000 1001 0001 1110 1001 1001 1100)2
  @mot k3 = (0000 1000 1001 0001 1110 1001 1001 0000)2
@
bloc N-1
bloc N-2
bloc 1
bloc 0
@bloc 0
232-1
@bloc 1
@bloc N-2
@bloc N-1
bloc m
@bloc m
. . .
. . .
Cache, RAM, adresse mémoire – exemple

## Slide 47
Supposons que :
  le cache soit vide,
  le CPU demande successivement les mots mémoires d’adresse :
 | 31 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
k = |  |  |  |  |  |  |  | 
  @mot k1 = (0000 0000 1001 0001 1110 1001 1001 1000)2
  @mot k2 = (0000 0000 1001 0001 1110 1001 1001 1100)2
  @mot k3 = (0000 1000 1001 0001 1110 1001 1001 0000)2
mot
oct
index
étiquette
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 0000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 0000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
index
Données
étiquette
val.
@
@bloc 0
232-1
@bloc 1
@bloc N-2
@bloc N-1
bloc m
@bloc m
. . .
. . .
bloc N-1
bloc N-2
bloc 1
bloc 0
Cache, RAM, adresse mémoire – exemple

## Slide 48
Supposons que :
  le cache soit vide,
  le CPU demande successivement les mots mémoires d’adresse :
 | 31 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
k = |  |  |  |  |  |  |  | 
  @mot k1 = (0000 0000 1001 0001 1110 1001 1001 1000)2
  @mot k2 = (0000 0000 1001 0001 1110 1001 1001 1100)2
  @mot k3 = (0000 1000 1001 0001 1110 1001 1001 0000)2
mot
oct
index
étiquette
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 1000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 1000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
index
Données
étiquette
val.
@
@bloc 0
232-1
@bloc 1
@bloc N-2
@bloc N-1
bloc m’
@bloc m’
. . .
. . .
bloc N-1
bloc N-2
bloc 1
bloc 0
Cache, RAM, adresse mémoire – exemple

## Slide 49
Quid de la réalisation matérielle ?
La réalisation est simple !
 | 31 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
k = |  |  | m |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  | 
m |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
index
Données
étiquette
val.
=
@k ?
index(@k)=m
32 bits
25 bits
Succ. /Ech.
Donnée
Cache, RAM, adresse mémoire – exemple

## Slide 50: Cache & Cohérence mémoire – problématique
Que faire lorsque le processeur réalise une écriture en mémoire ?
Il faut pouvoir assurer la cohérence des données.
sw $s1, 0($s2)
Si la case à écrire n’est pas dans le cache : la réécrire et la charger dans le cache.
Sinon, choix à faire pour maintenir les performances.

## Slide 51: Cache & Cohérence mémoire – Write-through
Que faire pour réécrire un mot du cache ?
Répercuter immédiatement la modification sur la mémoire principale
Requête
CPU
Cache ?
Cache ?
Type de
requête
Identifier la ligne idoine
Charger le bloc idoine depuis la RAM
Retourner la donnée
Terminé
Ecrire la donnée en RAM
Ecrire la donnée dans la ligne
Ecriture
Lecture
Oui
Oui
Non
Non
Politique d’écriture immédiate (Write-through en anglais)
Impact négatif niveau performance mais facile à réaliser.
Souvent implémentée avec un tampon d’écriture de sorte à lisser ce coût.

## Slide 52: Cache & Cohérence mémoire – Write-back
Que faire pour réécrire un mot du cache ?
Répercuter ultérieurement la modification en profitant d’un remplacement.
Politique d’écriture différée (Write-back en anglais)
Plus complexe à implémenter.
Requête
CPU
Cache ?
Type de
requête
Identifier la ligne idoine
Charger le bloc idoine depuis la RAM
Retourner la donnée
Terminé
Ecriture
Lecture
Oui
Non
Dirty
bit?
Sauvegarder
en RAM la
donnée présente
Oui
Non
Cache ?
Identifier la ligne idoine
Charger le bloc idoine depuis la RAM
Masquer le dirty bit
Oui
Non
Ecrire la nouvelle donnée dans la ligne
Dirty
bit?
Ecrire d’abord en RAM l’ancienne ligne
Oui
Non
Démasquer le dirty bit

## Slide 53: Cache & Cohérence mémoire – Write-back
Que faire pour réécrire un mot du cache ?
Répercuter ultérieurement la modification en profitant d’un remplacement.
Politique d’écriture différée (Write-back en anglais)
Usage d’un dirty bit pour désigner si la ligne a été modifiée (et donc devra être réécrite en mémoire).
Requête
CPU
Cache ?
Type de
requête
Identifier la ligne idoine
Charger le bloc idoine depuis la RAM
Retourner la donnée
Terminé
Ecriture
Lecture
Oui
Non
Dirty
bit?
Sauvegarder
en RAM la
donnée présente
Oui
Non
Cache ?
Identifier la ligne idoine
Charger le bloc idoine depuis la RAM
Masquer le dirty bit
Oui
Non
Ecrire la nouvelle donnée dans la ligne
Dirty
bit?
Ecrire d’abord en RAM l’ancienne ligne
Oui
Non
Démasquer le dirty bit

## Slide 54: Cache & Cohérence mémoire – Write-back
Que faire pour réécrire un mot du cache ?
Répercuter ultérieurement la modification en profitant d’un remplacement.
Politique d’écriture différée (Write-back en anglais)
La RAM n’est modifiée que lorsque la ligne correspondante est évincée du cache.
Requête
CPU
Cache ?
Type de
requête
Identifier la ligne idoine
Charger le bloc idoine depuis la RAM
Retourner la donnée
Terminé
Ecriture
Lecture
Oui
Non
Dirty
bit?
Sauvegarder
en RAM la
donnée présente
Oui
Non
Cache ?
Identifier la ligne idoine
Charger le bloc idoine depuis la RAM
Masquer le dirty bit
Oui
Non
Ecrire la nouvelle donnée dans la ligne
Dirty
bit?
Ecrire d’abord en RAM l’ancienne ligne
Oui
Non
Démasquer le dirty bit

## Slide 55: Retour sur le principe de localité
 | 31 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
k = |  |  |  |  |  |  |  | 
mot
oct
index
étiquette
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 0000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 0000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
index
Données
étiquette
val.
@
@bloc 0
232-1
@bloc 1
@bloc N-2
@bloc N-1
bloc m
@bloc m
. . .
. . .
bloc N-1
bloc N-2
bloc 1
bloc 0
Finalement, avons-nous bien exploité le principe de localité avec un tel cache ?
Les mots k1, k2 et ceux du voisinage sont en cache.
Exploitation de la localité spatiale 

## Slide 56
 | 31 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
k = |  |  |  |  |  |  |  | 
mot
oct
index
étiquette
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 1000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0000 1000 1001 0001 1110 1001 1 |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
3 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  | 
5 | 0 |  |  |  |  | 
6 | 0 |  |  |  |  | 
7 | 0 |  |  |  |  | 
index
Données
étiquette
val.
@
@bloc 0
232-1
@bloc 1
@bloc N-2
@bloc N-1
bloc m’
@bloc m’
. . .
. . .
bloc N-1
bloc N-2
bloc 1
bloc 0
Finalement, avons-nous bien exploité le principe de localité avec un tel cache ?
Le mot k3 ne peut cohabiter en cache avec les mots k1 et k2.
Pas d’exploitation de la localité temporelle 
Dégradation de la localité spatiale 
Retour sur le principe de localité

## Slide 57
Comment contrer ce phénomène d’éviction ?
En jouant sur la taille des blocs
Retour sur le principe de localité

## Slide 58
Dans quelle mesure la taille des blocs de cache influe-t-elle les performances ?
Jusqu’à un certain point.
Retour sur le principe de localité

## Slide 59
Et l’exploitation de localité temporelle ?
La taille des blocs est sans rapport
Retour sur le principe de localité

## Slide 60
Comment prendre en compte le potentiel du principe de la localité temporelle ?
En autorisant l’association de plusieurs lignes de cache à un même index.
. . . ? . . .
Autoriser plusieurs lignes de cache par entrée de cache
Localité spatiale 
Localité temporelle 
Mémoire cache – différentes implémentations

## Slide 61: Implémentation – correspondance directe
Quel est le modèle de cache précédemment étudié ?
Cache à correspondance directe ou cache 1-associatif
Remarques
Principe : associer à chaque adresse mémoire une seule entrée de cache.
Efficacité limitée : remplacement fréquents.
Facile à implémenter matériellement.
0 | 1 | 2 | 3
Mot  |  |  | 
Mot 0 | Mot 1 |  |  |  |  |  |  | … | Mot  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 4 |  |  |  |  |  |  | . . . | 4 |  |  |  |  |  |  | 
index
Cache à
4 entrées
(1 mot par ligne)
1
Index(4) = 0
2
étq[cache[0]]  étq[4]
3
Echec… véritable lecture mémoire
@
Mémoire
Principale
Mot @4 ?

## Slide 62: Implémentation – N-associatif
Comment associer la mémoire et le cache pour améliorer les performances ?
Associer à chaque adresse mémoire un ensemble réduit d’entrées de cache.
Remarques
Plus complexe à implémenter matériellement (vérification des étiquettes).
Meilleure exploitation du principe de localité.
0 | 1 | 2 | 3
Mot  |  |  | 
Mot 0 |  |  | 
Mot 0 | Mot 1 |  |  |  |  |  |  | … | Mot  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 4 |  |  |  |  |  |  | . . . | 4 |  |  |  |  |  |  | 
index
Cache
2 associatif
(1 mot par ligne)
1
Index(4) = 0
2
Vérification simultanée des étiquettes
3
Succès… pas de pénalité
@
Mémoire
Principale
Mot @4 ?

## Slide 63: Implémentation – totalement associatif
Jusqu’où peut-on aller avec l’associativité ?
Autoriser que chaque mot mémoire puisse être partout dans le cache.
Remarques
Cher.
Meilleure exploitation possible du principe de localité.
0 | 1 | 2 | 3
Mot 0 | Mot 1 |  |  |  |  |  |  | … | Mot  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 4 |  |  |  |  |  |  | . . . | 4 |  |  |  |  |  |  | 
index
Cache
totalement associatif
(1 mot par ligne)
1
Vérification simultanée des étiquettes
2
Succès… pas de pénalité
@
Mémoire
Principale
Mot @4 ?

## Slide 64: Comparaison des caches
Dans quelle mesure le degré d’associativité du cache influe-t-il les performances ?
Plus le cache est grand et associatif, meilleurs sont les résultats.
Taux d’échec
Taille du cache
Associativité et mise-à-jour du cache
S‘il y a plusieurs choix pour un même index, comment s’y prendre pour remplacer les lignes du cache ?
Moult stratégies !

## Slide 65: Implémentation – remplacement au hasard
Comment choisir la ligne à remplacer lorsque le cache est plein ?
En remplaçant une ligne au hasard !
. . . ? . . .
Remarques
Facile à implémenter
Performances améliorables

## Slide 66: Implémentation – remplacement FIFO
Comment choisir la ligne à remplacer lorsque le cache est plein ?
En implémentant une stratégie de remplacement FIFO (First In First Out).
. . . ? . . .
Remarques
Assez facile à implémenter avec un compteur
Performances améliorables
temps
Chargements
en cache

## Slide 67: Implémentation – remplacement LRU
Comment choisir la ligne à remplacer lorsque le cache est plein ?
En éliminant la ligne la moins utilisée récemment (Least Recently Used).
. . . ? . . .
Remarques
Performances encore améliorées.
Plus complexe à implémenter (donc plus cher).
Demandes CPU
au cache
temps

## Slide 68: Implémentation – remplacement LFU
Comment choisir la ligne à remplacer lorsque le cache est plein ?
En éliminant la ligne la moins utilisée fréquemment (Least Frequently Used).
. . . ? . . .
Remarques
Performances encore améliorées.
Plus complexe à implémenter (donc plus cher).
Statistiques des demandes CPU au cache
%
%

## Slide 69: Cache : Hiérarchie
Comment optimiser davantage encore sa hiérarchie mémoire ?
Hiérarchie de caches (cache données et cache instructions).
Hiérarchie des caches – AMD Athlon K8
Cache Instructions, Cache Données ?
Les instructions ne sont jamais écrites.
Temps d’accès réduit car caches plus petits.
Améliorer la disponibilité conjointe au CPU d’une instruction et d’une donnée.
TLB : Translation Lookaside Buffer.

## Slide 70: Cache : Hiérarchie
Comment optimiser davantage encore sa hiérarchie mémoire ?
En anticipant les demandes du processeur : technique de pre-fetching
Un programme est un objet statique, possibilité d’anticiper !
Comment prédire ?
Implémentation matérielle/logicielle ?
Où stocker les mots (instructions) pré-chargés ?